Tancul românesc TR-125 a fost realizat în perioada 1985-1990. S-au realizat un număr de 10 tancuri. Acest tanc nu se află în înzestrarea armatei române, deoarece nu a fost omologat. Principalele caracteristici ale acestui tanc sunt:

- greutatea de luptă - 50 tone;

- echipaj - 3 militari;

- armament:

  - tun: calibru 125 mm; ţeavă lisă; cadenţă 8 lov/min;

  - mitralieră cal. 7.62 mm;

  - mitralieră a.a. 12.7mm;

  - lansator grenade fumigene: 6x 81 mm;

- motor tip 8VSA3 diesel, 8 cilindrii, supraalimentat, putere maximă 900 CP

- transmisie hidromecanică, automată;

- viteza maximă- 60 km/h;

- rază acţiune- 400 km;

- muniţie - 39 lov. cal. 125 mm;

- 2000 lov. cal. 7.62 mm;

- 300 lov. 12.7 mm;

- 20 grenade 81 mm.

- sistem de ochire: turelă cu acţionare hidromecanică;

- calculator balistic;

- protecţie prin blindaj: grosime blindaj turelă: 400 mm; carcasă: 200 mm.